TEMAT:      REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  W ZAKRESIE PARTERU ORAZ I PIĘTRA

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT  WYKONAWCZY – aneks w zakresie

etapu II

Instalacje elektryczne

ADRES INWESTYCJI:  Piasutno 63, dz. 501, obręb Piasutno, gmina Świętajno

INWESTOR:   ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Instalacje elektryczne :

Projektant:  inż. Karol Jurkowski  Bł 329/73

16.06.2021r.

ZAWARTOŚĆ TECZKI

- Opis techniczny

- Pismo Inwestora

- Rysunki

1/4 – Schemat instalacji oddymiania

2/4 – Parter – instalacje elektryczne

3/4 – Piętro – instalacje elektryczne

4/4 – Podedasze – instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

Do aneksu do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych

remontu i przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

w zakresie parteru oraz 1 piętra  w Piastunie dz. 501

1.Podstawa opracowania

	projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku

- projekt budowlany

- pismo inwestora (w załączeniu)

	ustalenia z inwestorem

	odpowiednie normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach budynku :

	oświetlenia (zdjęcie i ponowny montaż opraw)

- instalacje z centralką oddymiania

	ochrony od porażeń

	odgromowa i przeciw przepięciowa

3. Instalacja oddymiania

Centralkę oddymiania prod. firmy D+H usytuowaną na p0ddaszu zasilić  z przed wyłącznika pożarowego budynku. Sterowanie centralki czujką dymową i przyciskami na parterze i poddaszu. Na poddaszu zainstalować także przycisk do przewietrzania. Centralka sterować będzie (w razie pożaru) napędami 4 okien oddymiających oraz napędami dwu drzwi wejściowych w celu uzupełnienia powietrza. Elektrozamki drzwiowe przyłączyć do napędów drzwi wejściowych.

4. Układanie przewodów

Instalację układać pod tynk. W pomieszczeniach nie remontowanych instalację można układać w listwach instalacyjnych. Przebicia instalacji pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej co najmniej takiej samej jak przegrody ogniowe.

5. Ochrona od porażeń

Ochroną przed dotykiem pośrednim jest  samoczynne wyłączenie zasilania  w układzie sieciowym TN-C–S. Obwody odbiorcze zabezpieczono wyłącznikami różnicowo – prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Zacisk PE w RG należy uziemić. Ru≤30Ω.

6. Uwagi końcowe

- Podane w projekcie rozwiązania materiałowe mogą być zastąpione rozwiązaniami

równoważnymi pod względem parametrów technicznych, gabarytów i walorów

estetycznych.

b.     Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi

normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi BHP.

d.     Przed oddaniem do eksploatacji poszczególnych instalacji winny być przeprowadzone

pomiary i  badania odbiorcze oraz próby funkcjonalne - zgodnie z obowiązującymi

przepisami, z których należy sporządzić protokoły.

AUTOR OPRACOWANIA

inż. Karol Jurkowski